## Slide 1: Pour chaque point de données de contrôle qualité, nous devons décider…
LE SYSTÈME EST STABLE
LE SYSTÈME EST INSTABLE – CHANGEMENT IMPORTANT
AUCUNE VIOLATION DES RÈGLES
VIOLATION DES RÈGLES
SURVENUE SUR LE DIAGRAMME de L-J
Vraie acceptation – le système est stable et aucune violation des règles de CQ n’a eu lieu – signaler les patients
Fausse acceptation – le système est instable et aucune violation des règles de CQ n’a eu lieu – des résultats erronés peuvent être rapportés
Faux rejet – le système est stable et une violation des règles de CQ s’est produite en raison d’un caractère aléatoire inhérent – perte de temps, d’efforts et d’argent
Vrai rejet – le système est instable et une violation des règles de CQ s’est produite – commencer l’enquête et le dépannage
Aide de travail 1 : Résultats possibles 510