## Slide 1: Création d’un diagramme de L-J
Étiquetez le diagramme
  Nom du laboratoire
  Nom de l’instrument et numéro d’identifiant
  Nom du test
  Unités
  Nom et date d’expiration du matériel de contrôle
  Moyenne et écart-type attribués utilisés sur le diagramme
  Limites de contrôle acceptables
  Période couverte par le diagramme
Étiquetez l’axe X en fonction de la période de temps utilisée ou exécutée
Mettez l’axe X à l’échelle en incréments de taille uniforme, numérotés de manière séquentielle
Étiquetez la valeur de contrôle de l’axe Y et pour X, écart-type ±1, écart-type ±2, écart-type ±3, écart-type ±4
Mettez à l’échelle l’axe Y des valeurs de contrôle attendues les plus basses aux plus élevées comme suit en utilisant la moyenne et l’écart-type attribués afin que la moyenne soit située au centre de votre diagramme :
Soustrayez l’écart-type de la moyenne ; cela donne l’écart-type -1
Ajoutez l’écart-type à la moyenne ; cela donne l’écart-type +1
Multipliez l’écart-type par 2, puis soustrayez cette valeur de la moyenne. C’est l’écart-type -2
Multipliez l’écart-type par 2, puis ajoutez cette valeur à la moyenne. C’est l’écart-type +2
Répétez ce processus pour l’écart-type ±3, l’écart-type ±4 en utilisant un facteur de 3 et 4 respectivement.
6. Écrivez les valeurs obtenues pour X, écart-type ±1, écart-type ±2, écart-type ±3, écart-type ±4 à côté de l’étiquette correcte sur le diagramme.
7. Tracez des lignes pour la moyenne et les écarts-types
8. Commencez à tracer les résultats de contrôle qualité analysés.
Aide de travail 2 : Création d’un diagramme de L-J 511