## Slide 1: Elaborar un gráfico LJ
Identifique el gráfico.
  Nombre del laboratorio
  Nombre del instrumento y número de identificación
  Nombre de la prueba
  Unidades
  Nombre y fecha de caducidad del material de control
  Media y desviación estándar asignadas utilizadas en el gráfico
  Límites de control aceptables
  Período que abarca el gráfico
Identifique el eje X en función del período utilizado o de la ejecución.
Ajuste el eje X en incrementos de tamaño uniforme numerados secuencialmente.
Indique el valor de control del eje Y y para X, ±1 SD, ±2 SD, ±3 SD, ±4 SD.
Ajuste el eje Y de menor a mayor según los valores de control previstos, utilizando la media y la desviación estándar asignados, de modo que la media se encuentre en el centro del gráfico:
Reste la desviación estándar de la media; es decir, -1 SD.
Sume la desviación estándar a la media; es decir, +1 SD.
Multiplique la desviación estándar por 2 y luego reste ese valor de la media, Es decir, -2 SD.
Multiplique la desviación estándar por 2 y luego sume ese valor a la media, Es decir, +2 SD.
Repita este proceso para ± 3SD y ± 4SD utilizando un factor de 3 y 4 respectivamente.
6. Escriba los valores obtenidos para X, ±1 SD, ±2 SD, ±3 SD, ±4 SD junto a la identificación correcta del gráfico.
7. Trace líneas para indicar la media y la desviación estándar.
8. Comience a trazar los resultados del control de calidad analizados.
Ayuda de trabajo 2: Elaborar un gráfico LJ 511