## Slide 1: Ayuda de trabajo: Cómo calcular el error total (Total Error, TE) 705
Se necesitan 3 números clave
  Media
    Un hecho calculado a partir de los puntos de datos observados.
    Cambiará debido a lo siguiente:
      La recalibración.
      La introducción de cambios en el número de lote de los reactivos o calibradores.
      Los cambios en la instrumentación.
  SD
    Un hecho calculado a partir de los puntos de datos observados.
    Se espera un cierto grado de imprecisión, inherente al sistema analítico.
  Valor verdadero: valor objetivo
    Se utiliza con la media para determinar el sesgo.
    Se selecciona de la fuente o combinación de fuentes más adecuada disponible para la prueba.
    Permanece constante durante la vida útil del número de lote específico del material de control de calidad; al fin y al cabo, es el valor verdadero.
    El valor utilizado en comparación con la información obtenida después de que se haya producido un cambio para controlar el sistema analítico.
Selección del valor verdadero (valor objetivo)
  El valor publicado en el prospecto del control para ese número de lote
    Limitaciones
      Es posible que no se indique en el prospecto.
      Es posible que se fundamente en datos insuficientes obtenidos por el fabricante.
  El valor obtenido de un programa de comparación entre laboratorios
    Se basa en su grupo de pares que aplicó el mismo método para la prueba.
    Limitaciones
      El grupo de pares puede ser demasiado reducido para reflejar con exactitud un valor verdadero.
      Los valores atípicos de los laboratorios de un grupo de pares reducido afectarán estadísticamente los cálculos.
      Es posible que el fabricante no disponga de un programa entre laboratorios.
  Media acumulada de los datos de su laboratorio cuando el sistema ha sido estable
    Limitaciones
      Es difícil determinar correctamente la exactitud solo a partir de fuentes internas.
      El sistema estable que creía tener, en realidad, puede tener problemas inherentes y un sesgo constante.
      Aunque se haya demostrado que los datos son coherentes a partir de resultados anteriores durante un período prolongado, es posible que, en realidad, esté sistemáticamente errado.
      Nunca se realizaron estudios de validación o verificación de métodos para evaluar la exactitud.