## Slide 1
Uso del error total permitido (Total Allowable Error, TEA) en su laboratorio
Una vez establecidos el valor objetivo y los límites de TEA para cada concentración de prueba y control, la comparación del TE con el TEA (TE < TEA) permite lo siguiente:
Evaluar el rendimiento del método.
Comprobar las calibraciones.
Evaluar la aceptabilidad de los nuevos números de lote de reactivos.
Evaluar los cambios en el sistema analítico.
Determinar la magnitud del cambio que debe detectarse.
Seleccionar reglas de control de calidad adecuadas.
Error total: el error total (Total Error, TE) es la variación total del valor de su laboratorio con respecto al valor verdadero.
Error total permitido: el TEA especifica la variación máxima aceptable del valor verdadero; la cantidad de errores que puede tolerarse sin invalidar la utilidad clínica del resultado.
El TEA es el cuarto número clave del control de calidad estadístico (Statistical Quality Control, SQC).
Es específico de cada prueba.
Define los límites de rendimiento aceptables para la prueba.
Puede que sea necesario consultar varias fuentes para determinar su TEA para un ensayo específico.
Fuentes en orden descendente de prioridad (jerarquía de deseabilidad):
Niveles de decisión médica
Se dispone de información publicada y revisada por pares sobre la glucosa y el colesterol.
Limitación: a menudo esta información no está disponible.
Variación biológica
Sobre la base de los porcentajes esperados de variación dentro y entre individuos.
Limitación: como el error se expresa en porcentaje, estos objetivos pueden ser poco realistas en concentraciones más bajas.
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm
http://www.westgard.com/minimum-biodatabase1.htm
http://www.westgard.com/optimal-biodatabase1htm.htm
Pautas para los ensayos de aptitud
Criterios utilizados por los organizadores de los programas de ensayos de aptitud (Proficiency Testing, PT) para determinar el rendimiento aceptable:
http://www.westgard.com/clia.htm
http://www.westgard.com/rcpa-australasian-quality-requirements.htm
Resultados de los ensayos de aptitud
Se utiliza la mediana del % de CV del grupo de pares multiplicado por 3.
Limitación: los grupos de pares no abarcan todo el rango reportable; pueden variar sustancialmente entre instrumentos y grupos de pares.
La regla de Tonk
[(Intervalo de rango de referencia)/ 4 /media del rango]* 100 %
SD actual x 3
En el caso de algunas pruebas esotéricas, es posible que no se disponga de otra fuente.
El enfoque por pasos de un experto líder i
Reúna los datos relativos a la media y a la desviación estándar (Standard Deviation, SD) de todos los instrumentos de su laboratorio o grupo integrado.
Estime el valor verdadero (como promedio de los instrumentos del laboratorio, si no hay datos de pares disponibles).
Calcule el TE en unidades y en porcentaje del valor verdadero para todas las muestras de control de calidad de cada analito en todos los instrumentos.
Analice las posibles fuentes de TEA basándose en la jerarquía de Estocolmo.
Seleccione el mejor límite de TEA “alcanzable” y “justificable”.
  Seleccione publicaciones de expertos profesionales, si están disponibles
  Seleccione la variación biológica (Biological Variation, BV), si se puede alcanzar con facilidad Y si es inferior a los límites del PT.
  Seleccione los límites del PT, si están disponibles y si la BV es inalcanzable.
  Seleccione el % de CV multiplicado por 3 de la Encuesta de ensayos de aptitud (PT) solo si las fuentes anteriores no están disponibles.
  Utilice la regla de Tonk solo si las fuentes anteriores no están disponibles.
  Seleccione 3 veces su desviación estándar interna histórica mediana si no dispone de otras fuentes.
Elija un TEA justificable que permita un margen de error cómodo.
i Fuente: Brooks, Zoe en http://www.awesome-numbers.org Regístrese para obtener una cuenta gratuita
Ayuda de trabajo 1: Uso del TEA 813